## Slide 1: ESERCITAZIONE 4
Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni
Decodifica dell’indirizzo

## Slide 2: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni

## Slide 3: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (1)
1) Si scrivano in notazione polacca inversa le seguenti espressioni
  6*(4-3)
  (7/3)/((1-4)*2)+1
  (5*2+7)-4/2+1

## Slide 4: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (1) Soluzioni (1)
Notazione Tradizionale
2 + 3
Operando1 Operatore Operando2
Notazione Polacca Inversa
2 3 +
Operando1 Operando2 Operatore
Operazioni scritte da sinistra verso destro, considerando le priorità.
Riferimento su Tanembaum: pag 355 e seguenti.

## Slide 5: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (1) Soluzioni (2)
6*(4-3)
Operando1= 6, Operatore = *, Operando2=(4-3)
Op1 = 4, Op2 = 3, Operatore=-;
Soluzione: 6 4 3 - *

## Slide 6: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (1) Soluzioni (3)
(7/3)/((1-4)*2)+1
Operando1= (7/3)/((1-4)*2), Operatore = +, Operando2=1
Op11 = (7/3), Op12 = ((1-4)*2), Operatore=/
Op111 = 7, Op112 = 3, Operatore = /
Op121=(1-4), Op122 = 2, Operatore = *
Op1211 = 1, Op1212 = 4, Operatore = -
Soluzione: 7 3 / 1 4 – 2 * / 1 +

## Slide 7: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (1) Soluzioni (4)
(5*2+7)-4/2+1
Operando1= (5*2+7)-4/2, Operatore = +, Operando2=1
Op11 = (5*2+7) Op12 = 4/2, Operatore= -
Op111 = 5*2, Op112 = 7, Operatore = +
Op121=4, Op122 = 2, Operatore = /
Op1111 = 5, Op1112 = 2, Operatore = *
Soluzione: 5 2 * 7 + 4 2 / - 1 +

## Slide 8: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (2)
2) Indicare il tipo di indirizzamento delle seguenti istruzioni
CMP R2,R4
MOV R2,#2

## Slide 9: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (2) Soluzione (1)
Modalità di indirizzamento
Indirizzamento immediato operando stesso come campo
Indirizzamento diretto indirizzo completo come campo
Indirizzamento a registro registro come campo
Indirizzamento a registro indiretto registro con indirizzo come campo
Indirizzamento indicizzato registro più spiazzamento costante
Indirizzamento indicizzato esteso indirizzo come somma valori registri
Riferimento sul testo: pag 351 e seguenti

## Slide 10: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (2) Soluzione (2)
CMP R2,R4
  Operando 1:
    Indirizzamento a registro: il valore è indicato con il registro che lo contiene
  Operando 2:
    Indirizzamento a registro: il valore è indicato con il registro che lo contiene
MOV R2,#2
  Operando 1:
    Indirizzamento a registro: il valore è indicato con il registro che lo contiene
  Operando 2:
    Indirizzamento immediato: il valore è indicato con il valore stesso

## Slide 11: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3)
3) Scrivere le istruzioni Assembly utili per ottimizzare l’utilizzo della CPU per il calcolo della moltiplicazione tra il numero 19 e un valore n intero e non negativo. Verificare , ponendo n=3, che l’operazione proposta sia corretta.

## Slide 12: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (1)
Istruzioni Principali
Trasferimenti | 
MOV DST, SRC | Sposta SRC in DST
Aritmetica | 
ADD DST, SRC | Somma SRC a DST
SUB DST, SRC | Sottrae SRC da DST
MUL SRC | Moltiplica EAX con SRC (no segno)
DIV SRC | Divide EDX:EAX per SRC(no segno)

## Slide 13: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (2)
Istruzioni Principali
Scorrimento | 
SHL / SHR DST, # | Shift logico verso s/d di SRC di # bit
Booleane | 
AND DST, SRC | AND di SRC e DST, res in DST
OR DST, SRC | OR di SRC e DST, res in DST
XOR DST, SRC | OR esclusivo di SRC e DST, res in DST
NOT DST | Rimpiazza DST con complemento a 1.

## Slide 14: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (3)
La moltiplicazione tra un qualsiasi numero n e un numero come 2k, può essere ottimizzato come uno shift del numero verso sinistra di k cifre.
Esempio:
3 x 2 = ?
3 = (00000011)2 (rappresentazione a 8 bit)
2 = 21
Shift 1 cifra a sx
3 x 2 = (00000110)2 = 6
Riferimento sul libro: paragrafo 5.5.3, pag 367 e seguenti

## Slide 15: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (4)
19 = 16 + 2 + 1
19 = 24 + 21 + 20
Applicare 3 shift e successivamente sommare
3 = (00000011)2
Shift 1: 00110000
Shift 2: 00000110
Shift 3: 00000011
Somma:
00110000 +
00000110 +
00000011 =
00111001

## Slide 16: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (5)
(00111001)2 = (57)10
19 x 3 = 57
VERIFICATO

## Slide 17: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (6)
MOV R1 $n
MOV R2 $n
MOV R3 $n
Istruzioni pseudo Assembly: caricamento in memoria di n

## Slide 18: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (7)
SHL R1 4
SHL R2 1
Istruzioni pseudo Assembly: shifting a sinistra dei valori nei registri
Istruzioni pseudo Assembly: Somma dei valori
ADD R1 R2
ADD R1 R3

## Slide 19: Livello d’architettura dell’insieme di istruzioni (3) Soluzione (8)
Verifica
Registro | Valore
R1 | 00000011
R2 | 00000011
R3 | 00000011
1)Caricamento
Registro | Valore
R1 | 00110000
R2 | 00000110
R3 | 00000011
2)Left Shift
3) Somma I
Registro | Valore
R1 | 00110110
R2 | 00000110
R3 | 00000011
3) Somma II
Registro | Valore
R1 | 00111001
R2 | 00000110
R3 | 00000011

## Slide 20: Decodifica dell’indirizzo

## Slide 21: Decodifica dell’indirizzo(1)
1) Si supponga di avere un calcolatore monoprocessore con 16-bit di indirizzamento (A0÷A15), una EPROM di 2 KB × 8 byte per il programma, una RAM di 2 KB × 8 byte per i dati, una PIO tipo Intel 8255A con 24 porte e un registro di controllo.
Descrivere il circuito che abilita il chip di I/O in modalità Memory-Mapped I/O, se la PIO è posizionata a partire dall’indirizzo FFFCH della memoria.
Suggerimento: porre la EPROM all'indirizzo 0 dello spazio di indirizzamento e la RAM all'indirizzo 8000H.

## Slide 22: Decodifica dell’indirizzo(1) Soluzione (1)
16 bit di indirizzamento A0÷A15
EPROM e RAM richiedono uno spazio degli indirizzi di 2KB
PIO richiede 4 byte
→ indirizzi 00000xxxxxxxxxxx sono destinati alla EPROM
→ indirizzi 10000xxxxxxxxxxx sono destinati alla RAM
→ indirizzi 11111111111111xx alla PIO
Per ogni componente va attivata (con valore 0) la porta di controllo
Riferimento sul libro pag 215 e seguenti

## Slide 23: Decodifica dell’indirizzo(1) Soluzione (2)
Attivare della EPROM quando le linee A11, A12, A13, A14 e A15 hanno segnale basso: porta OR.
Attivare della RAM quando le linee A11, A12, A13, A14 hanno segnale basso, ma A15 lo ha alto: porta OR preceduta da un not per la sola A15.
Attivare della PIO quando le line A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 e A15 hanno segnale alto: due NAND () e () unite ad una porta OR.

## Slide 24: Decodifica dell’indirizzo(1) Soluzione (3)
Circuito

## Slide 25: Decodifica dell’indirizzo(1) Soluzione (4)
Notare:
EPROM ha indirizzi che iniziano per 0 (A15 = 0)
RAM ha indirizzi che iniziano per 10 (A15 = 1, A15 = 0)
PIO ha indirizzi che iniziano per 11 (A15 = 1, A15 = 1)
Collegare con lo stesso criterio visto in precedenza
Attenzione: questa configurazione non permette di aggiungere ulteriori componenti al calcolatore.
Soluzione alterativa

## Slide 26: Decodifica dell’indirizzo(1) Soluzione (5)
Circuito