## Slide 1
Architettura dei sistemi di elaborazione
Esercitazione 2
andrea.bonifati@students.uniroma2.eu

## Slide 2
Capitoli:
Sistemi di numerazioni ed algebra di Boole.
Sistemi digitali e codifica.
Architettura ARM.
Programmazione in ARM.
Testo di riferimento

## Slide 3: Sistemi digitali e codifica

## Slide 4: Espressioni logiche
Semplificare algebricamente la seguente espressione logica, utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
F= A C + B (A+C) + B + C
F= A C + B (A+C) + B + C (De Morgan)
= A C + B + A+C + B + C (De Morgan)
= A C + B + A C + B + C (De Morgan)
= A C + B + A C + B C (Idempotenza dell'OR)
= A C + B + B C (Secondo teorema assorbimento)
= A C + B + C (Proprietà distributiva dell'AND nell'OR)
= C (A + 1) + B (Elemento assorbente dell'OR)
= C 1 + B (Elemento neutro nell'AND)
= C + B

## Slide 5: Espressioni logiche
Semplificare algebricamente la seguente espressione logica, utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
F= A C + B (A+C) + B + C
Inserire tavola di verità pp 46

## Slide 6: Espressioni logiche
Semplificare algebricamente la seguente espressione logica, utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
F= A C + B (A+C) + B + C
A
BC
0 0
0
0 1
1
1 1
1 0
1
1
0
1
1
0
1
1
B
C

## Slide 7: Espressioni logiche
Dimostrare la validità della seguente uguaglianza
A B C = A + B + C
Due modi per risolvere il problema:
Metodo algebrico, utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
Metodo esaustivo, attraverso la tavola di verità

## Slide 8: Espressioni logiche
Dimostrare la validità della seguente uguaglianza
A B C = A + B + C
Metodo algebrico:
A B C = A + B C = A + B + C
De Morgan
De Morgan

## Slide 9: Espressioni logiche
Dimostrare la validità della seguente uguaglianza
A B C = A + B + C
2) Metodo esaustivo:
Inserire tavola verità pp 47

## Slide 10: Espressioni logiche
Estratto esercizio 1 pagina 81: Verificare le seguenti disuguaglianze utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
A A B + B = A + B
CD + AB + A B+A + CD = AB + C
A + B + AB + A+B = 1

## Slide 11: Espressioni logiche
Estratto esercizio 1 pagina 81: Verificare le seguenti disuguaglianze utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
A A B + B = A + B
A A B + B = A A+B + B = A + B + B = A+B
De Morgan
Idempotenza
Idempotenza

## Slide 12: Espressioni logiche
Estratto esercizio 1 pagina 81: Verificare le seguenti disuguaglianze utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
CD + AB + A B+A + CD = AB + C
CD + AB + A B+A + CD = CD + AB + A BA + CD = CD + AB + AB + CD = CD + AB + CD =
= AB + C(D+D) = AB + C
De Morgan
Assorbimento
Assorbimento
Raccoglimento a fattor comune
Complementi

## Slide 13: Espressioni logiche
Estratto esercizio 1 pagina 81: Verificare le seguenti disuguaglianze utilizzando le proprietà dell'algebra di Boole
A + B + AB + A+B = 1
A + B + AB + A+B = A + B + AB + AB = A + B + AB + B = A + A B + 1 = 1
De Morgan
Assorbimento
Complementi
Assorbimento

## Slide 14: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale minimo corrispondente all'espressione logica:
F = A B + A D + A B + D A
F = A B + A D + A B + D A =
= A(B+B) + A D + D A =
= A 1 + A D + D A =
= A + A D + D A =
= A (1+D) + D A =
= A 1 + D A =
= A + D A
= A + D
A
D
F

## Slide 15: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = B A A C + A C + A B C D + A

## Slide 16: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = B A A C + A C + A B C D + A
B A A C = B A (A+C) = B A A + B A C = B A + B A C = B A (1+C) = B A 1 = BA

## Slide 17: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = B A A C + A C + A B C D + A
A B C D + A = A + B + C + D + A = (A+A) + C + D = 1 + C + D = 1 = 0

## Slide 18: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = B A + A C + 0
F = B A + A C + 0 = B A + A C = A B + A C = A (B+C)

## Slide 19: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = A (B+C)
Si vogliono utilizzare le porte NOR. Risulta conveniente eliminare gli AND.
F = A (B+C) = A + B + C

## Slide 20: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = A + B + C
A
C
B
F

## Slide 21: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = A (B+C)
Si vogliono utilizzare le porte NAND. Risulta conveniente eliminare gli OR.
F = A (B+C) = A B C

## Slide 22: Circuiti digitali
Realizzare il circuito digitale corrispondente all'espressione logica F, utilizzando esclusivamente porte universali (NOR e NAND):
F = A B C
B
A
C
F

## Slide 23: Codice di Hamming
Supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero F5H, individuare i bit di controllo da aggiungere alla parola se si utilizza il codice di Hammimmg.
F5H = 111101012
Per trasferire una parola dati di m bit e n bit di controllo deve valere m+n+1 ≤ 2n
Essendo la parola da trasferire di m=8 bit, sono necessari 4 bit di controllo (b3,b2,b1,b0), per un totale di 12 bit trasferiti.
Inserire tabella codice hamming pp 68

## Slide 24: Codice di Hamming
Supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero F5H, individuare i bit di controllo da aggiungere alla parola se si utilizza il codice di Hamming.
1 | 1 | 1 | 1 | b3 | 0 | 1 | 0 | b2 | 1
b1 | b0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b0
b1
b2
b3

## Slide 25: Codice di Hamming
Supponendo di voler trasmettere la sequenza binaria corrispondente al numero F5H, individuare i bit di controllo da aggiungere alla parola se si utilizza il codice di Hamming.
b0 = 1 1 0 0 1 = 1
b1 = 1 1 0 1 1 = 0
b2 = 1 0 1 0 = 0
b3 = 1 1 1 1 = 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 26: Codice di Hamming
Estratto esercizio 1 pagina 84: Calcolare i bit di correzione di Hamming da aggiungere alle parole binarie W. Supponendo che durante una trasmissione riceva le sequenze R1 e R2 quali saranno i corrispondenti bit di controllo calcolati?
W = 1AH R1 = 9D3H R2 = 1D3H

## Slide 27: Codice di Hamming
Estratto esercizio 1 pagina 84: Calcolare i bit di correzione di Hamming da aggiungere alle parole binarie W. Supponendo che durante una trasmissione riceva le sequenze R1 e R2 quali saranno i corrispondenti bit di controllo calcolati?
W = 1AH R1 = 9D3H R2 = 1D3H
W = 1AH = 000110102
0 | 0 | 0 | 1 | b3 | 1 | 0 | 1 | b2 | 0
b1 | b0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b0
b1
b2
b3

## Slide 28: Codice di Hamming
Estratto esercizio 1 pagina 84: Calcolare i bit di correzione di Hamming da aggiungere alle parole binarie W. Supponendo che durante una trasmissione riceva le sequenze R1 e R2 quali saranno i corrispondenti bit di controllo calcolati?
W = 1AH R1 = 9D3H R2 = 1D3H
b0 = 0 1 1 1 0 = 1
b1 = 0 0 1 0 0 = 1
b2 = 1 0 1 0 = 0
b3 = 1 0 0 0 = 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 29: Codice di Hamming
Estratto esercizio 1 pagina 84: Calcolare i bit di correzione di Hamming da aggiungere alle parole binarie W. Supponendo che durante una trasmissione riceva le sequenze R1 e R2 quali saranno i corrispondenti bit di controllo calcolati?
W = 1AH R1 = 9D3H R2 = 1D3H
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R1 = 9D3H = 1001110100112
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 30: Codice di Hamming
Estratto esercizio 1 pagina 84: Calcolare i bit di correzione di Hamming da aggiungere alle parole binarie W. Supponendo che durante una trasmissione riceva le sequenze R1 e R2 quali saranno i corrispondenti bit di controllo calcolati?
W = 1AH R1 = 9D3H R2 = 1D3H
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b0
b1
b2
b3

## Slide 31: Codice di Hamming
b0 = 1 0 1 1 1 0 = 0
b1 = 1 0 0 1 0 0 = 0
b2 = 0 1 0 1 1= 1
b3 = 1 1 0 0 1 = 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
b0
b1
b2
b3
1100

## Slide 32
Codice di Hamming
Estratto esercizio 1 pagina 84: Calcolare i bit di correzione di Hamming da aggiungere alle parole binarie W. Supponendo che durante una trasmissione riceva le sequenze R1 e R2 quali saranno i corrispondenti bit di controllo calcolati?
W = 1AH R1 = 9D3H R2 = 1D3H
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R2 = 1D3H = 0001110100112
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Osservazione: Le due parole sono uguali

## Slide 33
Codice di Hamming
Estratto esercizio 1 pagina 84: Calcolare i bit di correzione di Hamming da aggiungere alle parole binarie W. Supponendo che durante una trasmissione riceva le sequenze R1 e R2 quali saranno i corrispondenti bit di controllo calcolati?
W = 1AH R1 = 9D3H R2 = 1D3H
b0
b1
b2
b3
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 34
Codice di Hamming
b0
b1
b2
b3
b0 = 1 0 1 1 1 0 = 0
b1 = 1 0 0 1 0 0 = 0
b2 = 0 1 0 1 0= 0
b3 = 1 1 0 0 0 = 0
0000
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12