## Slide 1: ESERCITAZIONE 1- Soluzioni
Sistemi di numerazione e cambiamenti di base
Algebre di Boole e funzioni logiche

## Slide 2: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base

## Slide 3: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1)
1) Convertire i seguenti numeri in binario, esadecimale e ottale:
  37
  148
  225
  1023

## Slide 4: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (1)
Condurre numero in base 10 alla base k.
Dividere il numero per k, ottenendo così un quoziente Q e un resto R;
Memorizzare il resto R;
Ripetere i punti 1) e 2) fino a che non si ottiene un quoziente Q = 0;
Scrivere i resti nell’ordine inverso rispetto a quello della memorizzazione

## Slide 5: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (2)
a)
  (37)10 in base 2
  37 ÷ 2 = 18, R=1;
  18 ÷ 2 = 9, R=0;
  9 ÷ 2 = 4, R=1;
  4 ÷ 2 = 2, R=0;
  2 ÷ 2 = 1, R=0;
  1 ÷ 2 = 0, R=1.
(37)10 = (100101)2

## Slide 6: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (3)
  (37)10 in base 8
    37 ÷ 8 = 4, R=5;
    4 ÷ 8 = 0, R=4.
  Quindi, (37)10 = (45)8
  (37)10 in base 16
    37 ÷ 16 = 2, R=5;
    2 ÷16 = 0, R=2.
Quindi, (37)10 = (25)16

## Slide 7: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (4)
b)
  (148)10 in base 2
  148 ÷ 2 = 74, R=0;
  74 ÷ 2 = 37, R=0;
  37 ÷ 2 = 18, R=1;
  18 ÷ 2 = 9, R = 0;
  9 ÷ 2 = 4, R=1;
  4 ÷ 2 = 2, R=0;
  2 ÷ 2 = 1, R=0;
  1 ÷ 2 = 0, R=1.
  (148)10 = (10010100)2

## Slide 8: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (5)
  (148)10 in base 8
    148 ÷ 8 = 18, R=3;
    18 ÷ 8 = 2, R=2;
    2 ÷ 8 = 0, R=2
    Quindi, (148)10 = (224)8
  (148)10 in base 16
    148 ÷ 16 = 9, R=4;
    9 ÷ 16 = 0, R=9
    Quindi, (148)10 = (94)16

## Slide 9: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (6)
c)
  (255)10 in base 2
  255 ÷ 2 = 127, R=1;
  127 ÷ 2 = 63, R=1;
  63 ÷ 2 = 31, R=1;
  31 ÷ 2 = 15, R = 1;
  15 ÷ 2 = 7, R=1;
  7 ÷ 2 = 3, R=1;
  3 ÷ 2 = 1, R=1;
  1 ÷ 2 = 0, R=1.
  (255)10 = (11111111)2

## Slide 10: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (7)
  (255)10 in base 8
    255 ÷ 8 = 31, R=7;
    31 ÷ 8 = 3, R=7;
    3 ÷ 8 = 0, R=3
    Quindi, (255)10 = (377)8
  (255)10 in base 16
    255 ÷ 16 = 15, R=15;
    15 ÷ 16 = 0, R=15
    Quindi, (255)10 = (FF)16

## Slide 11: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (8)
d)
  (1023)10 in base 2
  1023 ÷ 2 = 511, R=1;
  511 ÷ 2 = 255, R=1;
  255 ÷ 2 = 127, R=1;
  127 ÷ 2 = 63, R=1;
  63 ÷ 2 = 31, R=1;
  31 ÷ 2 = 15, R = 1;
  15 ÷ 2 = 7, R=1;
  7 ÷ 2 = 3, R=1;
  3 ÷ 2 = 1, R=1;
  1 ÷ 2 = 0, R=1.
  (1023)10 = 1111111111)2

## Slide 12: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (9)
  (1023)10 in base 8
    1023 ÷ 8 = 127, R=7;
    127 ÷ 8 = 15, R=7;
    15 ÷ 8 = 1, R=7;
    1 ÷ 8 = 0, R=1
    Quindi, (1023)10 = (1777)8
  (1023)10 in base 16
    1023 ÷ 16 = 63, R=15;
    63 ÷ 16 = 3, R=15;
    3 ÷16 = 0, R=3.
    Quindi, (1023)10 = (3FF)16

## Slide 13: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (1) Soluzione (10)
Attenzione: possono essere usate alcune accortezze per velocizzare questo procedimento. Esistono due modi molto semplici per trasformare un qualsiasi numero in base 2 in base 8 o16.
Base 8
Ogni tripletta di bit del numero in base 2 corrisponde a una cifra nel numero in base 8, esattamente alla suo valore binario in base 10.
Esempio: (37)10 = (100101)2 = (?)8
  100 = 4
  101 = 5
  (37)10 = (100101)2 = (45)8
Base 16
Ogni quartetto di bit del numero in base 2 corrisponde a una cifra nel numero in base 8, esattamente alla suo valore binario in base 10.
Esempio: (37)10 = (00100101)2 = (?)16
  0010 = 2
  0101 = 5
  (37)10 = (100101)2 = (25)16

## Slide 14: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (2)
2) Qual è la rappresentazione decimale, ottale e esadecimale della stringa binaria 1001101001?

## Slide 15: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (2) Soluzione (1)
Condurre numero in base k alla base 10.
Per ogni cifra i, in posizione j del numero in base k (con j=0 la cifra meno significativa):
  Ottenere il valore nj = i*kj
Sommare gli nj per ottenere il valore
, con m numero di cifre del numero in base k

## Slide 16: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (2) Soluzione (2)
(1001101001)2 =
= 1*20+0*21+0*22+1*23+0*24+1*25+1*26+0*27+0*28+1*29 =
= 1+8+32+64+512=(617)10

## Slide 17: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (2) Soluzione (3)
Usiamo lo stesso procedimento illustrato alla slide 12.
Base 8
(1001101001) 2 = (?) 8
(001001101001)2 = (?)8
  001 = 1
  001 = 1
  101 = 5
  001 = 1
  (001001101001)2 = (1151)8
Base 16
(1001101001) 2 = (?)16
(001001101001)2 = (?)16
  0010 = 2
  0110 = 6
  1001 = 9
  (001001101001)2 = (269)16

## Slide 18: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (3)
3) Convertire, se possibile, in decimale i seguenti numeri esadecimali:
  BARBA
  DECADE
  CACCIA
  EFFE

## Slide 19: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (3) Soluzione (1)
Cifre per codifica esadecimale:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Se un numero presenta cifre diverse da quelle elencate, non è in rappresentazione esadecimale e non può essere convertito.

## Slide 20: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (3) Soluzione (2)
a)
  BARBA
    Contiene il carattere R, che non è una cifra della codifica esadecimale.
    Non è convertibile.

## Slide 21: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (3) Soluzione (2)
b)
  DECADE
    È convertibile
    (DECADE) 16 = (?) 10
    (DECADE)16=14*160+13*161+10*162+12*163+14*164+13*165=(14.600.926)10

## Slide 22: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (3) Soluzione (3)
c)
  CACCIA
    Contiene il carattere I, che non è una cifra della codifica esadecimale.
    Non è convertibile.

## Slide 23: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (3) Soluzione (3)
d)
  EFFE
    È convertibile
    (EFFE) 16 = (?) 10
    (EFFE)16=14*160+15*161+15*162+14*163=(61.438)10

## Slide 24: Sistemi di numerazione e cambiamenti di base (4)
4. Quanti numeri diversi si possono rappresentare con k cifre in base b?
  Se ne possono rappresentare esattamente bk, che corrispondono a tutte le possibili combinazioni delle b cifre in k modi diversi.

## Slide 25: Algebre di Boole e funzioni logiche

## Slide 26: Algebre di Boole e funzioni logiche (1)
1) Semplificare le seguenti espressioni logiche:
  AB + AC
  CD + CD+ABCD

## Slide 27: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Soluzioni (1)
Commutativa
  a+b=b+a, a*b=b*a
Associativa
  a+(b+c)=(a+b)+c, a*(b*c)=(a*b)*c
Assorbimento(1)
  a+(a*b) = a, a*(a+b)=a
Assorbimento(2)
  a + . b = a + b,
Distributiva
  a*(b+c)=(a*b)+(a*c), a+(b*c)=(a+b)*(a+c)
Idempotenza
  a+a=a, a*a=a
Esistenza minimo e massimo
  a*0 = 0, a+1=1
Esistenza complemento
  a* =0, a+ =1
Esistenza elemento neutro
  a+0=a, a*1=a
Doppia negazione
  a =
Un’ algebra di Boole è una tripla (K, +, *), in cui K è un insieme e + e * sono delle operazioni tra gli elementi dell’insieme K. Per le operazioni, valgono le seguenti proprietà:

## Slide 28: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Soluzioni (2)
Per semplificare, si intende una espressione equivalente a quella proposta in esercizio e non immediatamente riconducibile a una più semplice. Si tenga presente che la soluzione proposta non è l’unica. Applicheremo le proprietà appena illustrate.

## Slide 29: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Soluzioni (3)
a) AB + A C
= A(B + C) = per (5)
= A(B + C) = per (4)
= AB +AC per (5)

## Slide 30: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Soluzioni (4)
b) CD + CD+ABCD
= CD( + B + AB) = per (5)
= CD( ( + B) + AB) = per (5)
= CD((1) + AB) = per (7)
= CD( + AB) = per (8)
= CD( + B) = per (4)
= CD + BCD per (5)

## Slide 31: Algebre di Boole e funzioni logiche (2)
2) Dimostrare la validità o meno delle seguenti uguaglianze logiche:
  AB+AC = A(B+C)
  + +BC=1
  B+ +CB=
  B+ B=0
  A = (ABC) + (A)
  = A B C D

## Slide 32: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (1)
Dimostrare l’equivalenza tra due espressioni booleane:
Utilizzare le proprietà per trasformare un’espressione nell’altra
Confrontare le tavole di verità delle due espressioni.

## Slide 33: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (2)
a) AB+AC = A(B+C)
A | B | C | F | G
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 34: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (3)
AB+AC = A(B+C)
Con F = AB+AC e G = A(B+C)
VERO
Le due espressioni hanno la stessa tabella di verità e, dunque, sono equivalenti.

## Slide 35: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (4)
  b) + +BC=1
A | B | C | F | G
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 36: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (5)
+ +BC=1
Con F = + +BC e G =1
FALSO
Le due espressioni non hanno la stessa tabella di verità e, dunque, non sono equivalenti.

## Slide 37: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (6)
  c) B+ +CB=
A | B | C | F | G
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 38: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (7)
B+ +CB=
Con F = B+ +CB e G =
FALSO
Le due espressioni non hanno la stessa tabella di verità e, dunque, non sono equivalenti.

## Slide 39: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (8)
  d) B+ B=0
  B+ B=
  = = per (3)
  != 0
  FALSO
  NON è possibile trasformare la prima espressione nella seconda.

## Slide 40: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (9)
  e) A = (ABC) + (A)
  (ABC) + (A ) =
  = A(BC) + A ) = per (2)
  = A(BC + ) = per (4)
  = A(1) = per (7)
  = A per (8)
  VERO
  È possibile trasformare la seconda espressione nella prima.

## Slide 41: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (10)
f) = A B C D

## Slide 42: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (11)
= A B C D
Con F = e G =A B C D
VERO
Le due espressioni hanno la stessa tabella di verità e, dunque, sono equivalenti.