## Slide 1: ESERCITAZIONE 2
Algebre di Boole e funzioni logiche
Circuiti combinatori e sequenziali
Codici di correzione di errore

## Slide 2: Algebre di Boole e funzioni logiche

## Slide 3: Algebre di Boole e funzioni logiche (1)
1) Rappresentare le funzioni logiche F e G in termini delle variabili A, B e C, in forma normale congiuntiva e disgiuntiva e poi con solo operazioni NOR:
A | B | C | F | G
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 4: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Idea (1)
Forma normale disgiuntiva
  Per ogni riga tavola verità con valore 1
    Variabili con valore 0 in forma negata
    Variabili con valore 1 in forma positiva
    Prodotto tra variabili
  Somma espressioni ottenute
Forma normale congiuntiva
  Per ogni riga tavola verità con valore 0
    Variabili con valore 0 in forma positiva
    Variabili con valore 1 in forma negata
    Somma tra variabili
  Prodotto espressioni ottenute

## Slide 5: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Idea (2)
Passare da Forma normale congiuntiva (POS) a Forma NOR

## Slide 6: Algebre di Boole e funzioni logiche (2)
2) Rappresentare in forma minima la funzione logica + C + + + BCD

## Slide 7: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Idea (1)
Forma minima:
Consenso tra coppie congiunzioni
Tutte variabili uguali, a meno di una negata
Genero nuova congiunzione con solo le variabili per cui vale il consenso
  Esempio + →
Itero il procedimento fino a che non è più possibile comprimere

## Slide 8: Circuiti combinatori e sequenziali

## Slide 9: Circuiti combinatori e sequenziali (1)
1) Si costruisca un circuito multiplexer con 8 dati in input, un output e 3 input di controllo, che sia effettivamente in grado di calcolare il valore di verità di una funzione booleana a quattro variabili.
La funzione da calcolare è la seguente: + B D + A

## Slide 10: Circuiti combinatori e sequenziali (1) Idea (1)
Un multiplexer a 3 input di controllo può rappresentare qualsiasi tavola di verità di una funzione booleana a 3 variabili. Per forzarlo a calcolare una funzione booleana a quattro variabili si deve conoscere la sua struttura interna, illustrata in figura. Sul libro (Architettura dei calcolatori, Tanenbaum), si trova a pagina 144.

## Slide 11: Circuiti combinatori e sequenziali (1) Idea (2)

## Slide 12: Circuiti combinatori e sequenziali (2)
2) Un chip MSI molto comune è il sommatore a 4 bit. È possibile agganciare quattro di questi chip per ottenere un sommatore a 16 bit? Disegnarlo, se possibile. Quanti pin avrà il nuovo sommatore?

## Slide 13: Circuiti combinatori e sequenziali (2) Idea (1)
L’adder a 4 bit altro non è che la giustapposizione di 4 circuiti full-adder a un bit (sul libro, si tratta di questo argomento alle pagine 149-150).

## Slide 14: Circuiti combinatori e sequenziali (2) Idea (2)
I valori in ingresso sono indicati come le coppie di 4 pin A1, A2, A3, A4 e B1, B2, B3, B4, che rappresentano i bit dal meno al più significativo dei valori A e B. Gli output sono i 4 bit risultanti e marcati con le tag S1, …, S4. I riporti, invece sono rappresentati dalle tag CI per quello in ingresso e CO per quello in uscita.

## Slide 15: Circuiti combinatori e sequenziali (3)
3) Si studi un circuito flip-flop pilotato dal fronte di salita del clock. Lo si modifichi in modo tale che sia pilotato dal fronte di discesa del clock.

## Slide 16: Circuiti combinatori e sequenziali (3) Idea (1)
Il circuito flip-flop pilotato dalla salita del clock è mostrato in figura.
Per tutti gli aspetti teorici relativi al funzionamento e all’utilizzo del flip-flop, vi consiglio di vedere, sempre sul Tanenbaum, la pagine 157 e successive. Nella domanda, si fa riferimento al flip-flop temporizzato, indicato sul libro come flip-flop D.