## Slide 1: ESERCITAZIONE 3
Algebre di Boole e circuiti logici
Codici di correzione di errore

## Slide 2: Algebre di Boole e circuiti logici

## Slide 3: Algebre di Boole e circuiti logici (1)
1) Si consideri il circuito logico in figura. Si determini la funzione logica che implementa e la si semplifichi. Disegnare, poi, il nuovo circuito.

## Slide 4: Algebre di Boole e circuiti logici (1) Idea (1)
Risolvere le porte logiche una alla volta, considerando l’ordine in cui esse vengono eseguite.

## Slide 5: Algebre di Boole e circuiti logici (2)
2) Data la funzione logica Y= BC + CD + AC +C, semplificarla e scriverla in forma congiuntiva. Disegnare il circuito corrispondente a una delle due forme.

## Slide 6: Algebre di Boole e circuiti logici (2) Idea (1)
Per disegnare il circuito, fare riferimento alle porte logiche viste in precedenza, anche a più di due porte.
È più semplice rappresentare la funzione logica semplificata.
Passaggio in CNF:
  Doppia negazione
  Interna risolta tramite De Morgan
  Semplificare contraddizioni/idempotenze
  Usare nuovamente De Morgan

## Slide 7: Algebre di Boole e circuiti logici (3)
3) Considerato il circuito corrispondente ad A + CD + ABC, costruire un circuito equivalente, ma che utilizzi almeno 10 porte logiche in più.

## Slide 8: Algebre di Boole e circuiti logici (3) Idea (1)
Aggiungere porte senza modificare la valenza logica del circuito:
  A = [due porte logiche in più]
  A = A + A [una porta logica in più]
  A = AA [una porta logica in più]
  A + B + C = (A+B) + C [una porta logica in più]
Possono essere usate porte logiche a due o più ingressi.

## Slide 9: Algebre di Boole e circuiti logici (4)
4) Data la formula logica ¬(CB + C + + CD + C + ). Dimostrare se è equivalente alla formula AB+D. Disegnare il circuito che la implementa, utilizzando un multiplexer a 8 dati in input e 3 input di controllo.

## Slide 10: Algebre di Boole e circuiti logici (4) Idea (1)
Questo esercizio altro non è che la combinazione di altri due visti nelle esercitazioni precedenti. L’idea sulla soluzione da applicare è la stessa.

## Slide 11: Codici di correzione di errore

## Slide 12: Codici di correzione di errore (1)
4) Si ha una parola a 4 bit, 1100. Utilizzando il codice d’errore basato sulla distanza di Hamming, quanti e quali sono i bit del codice di correzione corrispondente?

## Slide 13: Codici di correzione di errore (1) Idea (1)
Ricordando che per comporre:
  7 = 4 + 2 + 1
  6 = 4 + 2
  5 = 4 + 1
  4 = 4
  3 = 2 + 1
  2 = 2
  1 = 1
Quindi
  Il valore 1 lo troviamo nei numeri 1, 3, 5, 7
  Il valore 2 lo troviamo nei numeri 2, 3, 6, 7
  Il valore 4 lo troviamo nei numeri 4, 5, 6, 7
4
2
1

## Slide 14: Codici di correzione di errore (1) Idea (2)
Ricordando che
  Bit A (1) controlla i bit di indice 1, 3, 5, 7
  Bit B (2) controlla i bit di indice 2, 3, 6, 7
  Bit C (4) controlla i bit di indice 4, 5, 6, 7