## Slide 1: ESERCITAZIONE 2
Algebre di Boole e funzioni logiche
Circuiti combinatori e sequenziali

## Slide 2: Algebre di Boole e funzioni logiche

## Slide 3: Algebre di Boole e funzioni logiche (1)
1) Rappresentare le funzioni logiche F e G in termini delle variabili A, B e C, in forma normale congiuntiva e disgiuntiva e poi con solo operazioni NOR:
A | B | C | F | G
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 4: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Soluzioni (1)
Forma normale disgiuntiva
  Per ogni riga tavola verità con valore 1
    Variabili con valore 0 in forma negata
    Variabili con valore 1 in forma positiva
    Prodotto tra variabili
  Somma espressioni ottenute
Forma normale congiuntiva
  Per ogni riga tavola verità con valore 0
    Variabili con valore 0 in forma positiva
    Variabili con valore 1 in forma negata
    Somma tra variabili
  Prodotto espressioni ottenute

## Slide 5: Algebre di Boole e funzioni logiche (3) Soluzioni (2)
Forma normale disgiuntiva
  F=( ) + ABC
  G = AB
Forma normale congiuntiva
  F = (A + B + ) * (A + +C) * (A + + ) *
  * ( + B +C) * ( + +C) * ( + B + )
  G = (A+B+C)*(A + B + ) * (A + +C) * (A +
  + + ) * ( + B +C) * ( + B + ) * ( +
  + + )

## Slide 6: Algebre di Boole e funzioni logiche (1) Soluzioni (3)
Passare da Forma normale congiuntiva (POS) a Forma NOR

## Slide 7: Algebre di Boole e funzioni logiche (3) Soluzioni (4)
F= ¬(A NOR B NOR ) * ¬(A NOR NOR C) * ¬(A NOR NOR ) * ¬( NOR B NOR C) * ¬( NOR NOR C) * ¬( NOR B NOR ) per (1)
F = (A NOR B NOR ) * (A NOR NOR C) * (A NOR NOR ) * ( NOR B NOR C) * ( NOR NOR C) * ( NOR B NOR ) per (2)
(3) A = A NOR A
F = (A NOR B NOR (C NOR C)) NOR (A NOR B NOR C) NOR (A NOR (B NOR B) NOR (C NOR C)) NOR ((A NOR A) NOR B NOR C) NOR ( (A NOR A) NOR (B NOR B) NOR C) NOR( (A NOR A) NOR B NOR (C NOR C))

## Slide 8: Algebre di Boole e funzioni logiche (3) Soluzioni (5)
G=(A NOR B NOR C) NOR (A NOR B NOR (C NOR C)) NOR (A NOR (B NOR B) NOR C) NOR (A NOR (B NOR B) NOR (C NOR C)) NOR ( (A NOR A) NOR B NOR C) NOR ( (A NOR A) NOR B NOR (C NOR C)) NOR ( (A NOR A) NOR (B NOR B) NOR (C NOR C))

## Slide 9: Algebre di Boole e funzioni logiche (2)
2) Rappresentare in forma minima la funzione logica + C + + + BCD

## Slide 10: Algebre di Boole e funzioni logiche (2) Soluzioni (1)
Forma minima:
Consenso tra coppie congiunzioni
Tutte variabili uguali, a meno di una negata
Genero nuova congiunzione con solo le variabili per cui vale il consenso
  Esempio + →
Itero il procedimento fino a che non è più possibile comprimere

## Slide 11: Algebre di Boole e funzioni logiche (4) Soluzioni (2)
# | A | B | C | D | CONSENT
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | SI
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | SI
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | SI
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | SI
Nella colonna # c’è l’identificativo della congiunzione, definito dal suo valore binario.

## Slide 12: Algebre di Boole e funzioni logiche (4) Soluzioni (3)
# | A | B | C | D | CONSENT
0 ¦ 2 | 0 | 0 | - | 0 | SI
0 ¦ 4 | 0 | - | 0 | 0 | SI
2 ¦ 6 | 0 | - | 0 | 0 | SI
4 ¦ 6 | 0 | 1 | - | 0 | SI
6 ¦ 7 | 0 | 1 | 1 | - | NO
Nella colonna # c’è l’identificativo delle congiunzioni che, consentendo, hanno definito una nuova congiunzione

## Slide 13: Algebre di Boole e funzioni logiche (4) Soluzioni (4)
# | A | B | C | D | CONSENT
(0 ¦ 4) ¦ (2 ¦ 6) | 0 | - | - | 0 | NO
(0 ¦ 2) ¦ (4 ¦ 6) | 0 | - | - | 0 | NO
Nella colonna # c’è l’identificativo delle congiunzioni che, consentendo, hanno definito una nuova congiunzione
Si ottengono (cioè (0 | 4) | (2 | 6))e BC (cioè (6 | 7)).

## Slide 14: Algebre di Boole e funzioni logiche (4) Soluzioni (5)
Verificare se uno degli implicanti è dominato, cioè se tutte le congiunzioni originali che lo contengono contengano anche l’altro implicante. Nel caso in cui questo si verifichi, l’implicante dominato viene rimosso dalla forma minima.
Nessun implicante è dominato in questo caso.
La forma minima, dunque è + BC
 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7
 | X | X | X | X | 
BC |  |  |  | X | X
 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7
 | X | X | X | X | 
 |  |  |  | X | X

## Slide 15: Circuiti combinatori e sequenziali

## Slide 16: Circuiti combinatori e sequenziali (1)
1) Si costruisca un circuito multiplexer con 8 dati in input, un output e 3 input di controllo, che sia effettivamente in grado di calcolare il valore di verità di una funzione booleana a quattro variabili.
La funzione da calcolare è la seguente: + B D + A

## Slide 17: Circuiti combinatori e sequenziali (1) Soluzioni (1)
Un multiplexer a 3 input di controllo può rappresentare qualsiasi tavola di verità di una funzione booleana a 3 variabili. Per forzarlo a calcolare una funzione booleana a quattro variabili si deve conoscere la sua struttura interna, illustrata in figura. Sul libro (Architettura dei calcolatori, Tanenbaum), si trova a pagina 144.

## Slide 18: Circuiti combinatori e sequenziali (1) Soluzioni (2)

## Slide 19: Circuiti combinatori e sequenziali (1) Soluzioni (3)
Si inserisca all’interno del circuito la variabile D (e il suo corrispettivo D), in modo tale da collegarla agli input corretti, per soddisfare la funzione richiesta. Tutti gli altri input vanno collegati a terra. Quindi si desidera collegare D all’ingresso D2, corrispondente alla porta relativa a B e agli ingressi D0 e D4, corrispondenti alle porte relative a e A. Il risultato sarà, dunque, quello illustrato in figura.

## Slide 20: Circuiti combinatori e sequenziali (2)
2) Un chip MSI molto comune è il sommatore a 4 bit. È possibile agganciare quattro di questi chip per ottenere un sommatore a 16 bit? Disegnarlo, se possibile. Quanti pin avrà il nuovo sommatore?

## Slide 21: Circuiti combinatori e sequenziali (2) Soluzioni (1)
L’adder a 4 bit altro non è che la giustapposizione di 4 circuiti full-adder a un bit (sul libro, si tratta di questo argomento alle pagine 149-150).

## Slide 22: Circuiti combinatori e sequenziali (2) Soluzioni (2)
I valori in ingresso sono indicati come le coppie di 4 pin A1, A2, A3, A4 e B1, B2, B3, B4, che rappresentano i bit dal meno al più significativo dei valori A e B. Gli output sono i 4 bit risultanti e marcati con le tag S1, …, S4. I riporti, invece sono rappresentati dalle tag CI per quello in ingresso e CO per quello in uscita.

## Slide 23: Circuiti combinatori e sequenziali (1) Soluzioni (3)
I valori in ingresso sono indicati come le coppie di 4 pin A1, A2, A3, A4 e B1, B2, B3, B4, che rappresentano i bit dal meno al più significativo dei valori A e B. Gli output sono i 4 bit risultanti e marcati con le tag S1, …, S4. I riporti, invece sono rappresentati dalle tag CI per quello in ingresso e CO per quello in uscita.
Ora, è ovviamente possibile applicare la stessa idea usata per creare un sommatore a 4 bit per crearne uno a 16 bit. Il numero totale di pin finale è facilmente calcolabile: ne occorrono 32 per i dati in input, 16 per la somma in output, 1 per il riporto in ingresso iniziale (collegato, come nella figura sovrastante, alla terra) e 1 per il riporto in uscita finale. La somma è pari a 50. Il circuito risultante è mostrato in figura.

## Slide 24: Circuiti combinatori e sequenziali (3)
3) Si studi un circuito flip-flop pilotato dal fronte di salita del clock. Lo si modifichi in modo tale che sia pilotato dal fronte di discesa del clock.

## Slide 25: Circuiti combinatori e sequenziali (3) Soluzioni (1)
Il circuito flip-flop pilotato dalla salita del clock è mostrato in figura.
Per tutti gli aspetti teorici relativi al funzionamento e all’utilizzo del flip-flop, vi consiglio di vedere, sempre sul Tanenbaum, la pagine 157 e successive. Nella domanda, si fa riferimento al flip-flop temporizzato, indicato sul libro come flip-flop D.

## Slide 26: Circuiti combinatori e sequenziali (3) Soluzioni (2)
Può sembrare che la porta E riceva sempre un segnale negativo, ma questo non è completamente vero, grazie al ritardo nella propagazione del segnale causato dalla presenza della porta NOT. La porta E, quindi, avrà valore 1 per un breve istante nel momento in cui CK (il clock) passa dal valore 0 al valore 1 (fronte di salita del clock).
Il funzionamento è mostrato qui a fianco.

## Slide 27: Circuiti combinatori e sequenziali (3) Soluzioni (3)
Viene richiesto, dunque, che la porta E riceva il segnale alto quando CK passa da 1 a 0, invece che da 0 a 1. La soluzione è abbastanza semplice: si vuole che E abbia valore 1 esclusivamente quando sia CK che (opportunamente ritardato) abbiano valore 0. Intuitivamente, è facile vedere (anche dalla tavola di verità) che la porta logica che fa al caso nostro è una porta NOR. Il circuito risultante, dunque, è quello illustrato in figura.

## Slide 28: Circuiti combinatori e sequenziali (3) Soluzioni (4)
Questa seconda figura mostra l’andamento dei segnali, giusto per verificare che quanto abbiamo detto sia corretto.